配 料 罐

使

用

说

明

书

东顶机械有限公司

- 用途

本配料罐又名拌料罐、配料桶，有节能、耐蚀、生产能力强、清洗方便、结构简单等特点，主要用于奶品和食糖、饮料及其他元素和各种物料在配合后进行搅拌均匀作用。是制造乳品、饮料、制药厂家不可缺少的设备。

- 结构

本设备分罐体、罐盖、搅拌桨、进料口、出料阀，均由进口0Cr18Ni9制成，按GB150-98技术条件进行，罐体内外抛光，罐内有搅拌桨，工作时起搅拌作用；上盖有温度计，显示罐内温度；顶部有摆线针轮减速器，带动搅拌桨，并可装拆与清洗，也是一扇半开式罐盖，供清洗用，另加一个进料口、一个清洗口，可与管道连接，便于连接进各种配料，下面带有出料口，并装上一个放料阀，等搅拌均匀后，打开放料阀手柄90°，即可放料，放料完毕后，关闭放料阀，达到搅拌均匀的目的。

- 特性

本罐以380V电力为热源，夹层内装电热棒、导热油，最高可达150℃，由外接电源控制。具有受热面积大，热效率高，加热均匀，液料沸腾时间短等特点。

| 公称容积 | 300L | 500L | 600L | 100L | 1500L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | 420L | 600L | 720L | 1200L | 1700L |
| 外形尺寸 D×H×H1 | 240×440×1200 | 1000×750×1550 | 1000×1000×1650 | 1150×1200×1940 | 1350×1200×1940 |
| 搅拌器功率 | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW |
| 搅拌器转速 | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
| 进出口接头 | DN：40 | DN：40 | DN：40 | DN：40 | DN：40 |
| 重量（Kg） | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |

- 技术参数

- 安装

本设备用四只底脚螺栓，调整到水平线减速器垂直为止，才能安装进出口。接电时，要注意搅拌桨应顺时针方向旋转，不得逆转。

- 使用与保养

1、搅拌罐使用前，罐内须用淡热水洗干净，然后用蒸汽消毒。各种物料由固定在罐盖上的物料管进入罐内，或开放罐盖倒入，输入物料不宜装得太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。

2、按比例装入罐内，待装满后，再开动电机，一般3-5分钟后，搅拌均匀，开放旋塞阀放料，待下次进料。

3、搅拌结束，放尽罐内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉附着物料，然后用40℃-50℃碱水在容器内壁全面清洗，并用滑水冲洗，待下次使用。

4、要经常注意检查设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时，应及时补充，半年换一次（40#机油）。在设备不用时，一定要用温水清洗内外，勿用脏水冲洗，以免腐蚀，经常擦洗罐体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。